## Slide 1
称重数据上传MES修改说明

## Slide 2: 1、准备
准备一份已经修改完成的PLC程序 和触摸屏程序
上传需要添加功能的设备程序，PLC程序 和触摸屏程序。程序上传后保存留档，然后另存一份程序（New Project）用于添加相关功能。后续操作都是在另存的程序（New Project）上进行。
电脑的 IP 始终在 192.168.1.xx 网段

## Slide 3: 2、添加新的数据类型 和 通信功能块
复制左图中的数据类型，粘贴到New Project程序中
再复制左图中的通信功能块粘贴到New Project程序中

## Slide 4: 3、添加新的全局变量
筛选 称重 变量组，复制左图中的三个变量复制到New Project程序中 相同的全局变量组中。
注意要把三个变量的内容全部选上，如左下图所示

## Slide 5: 4、添加局部变量和外部变量
打开 时间周期 程序段
复制内、外部变量到New Project程序中

## Slide 6: 5、消除数据类型错误
在 New Project程序中 找到这个通信功能块，右键 -- 跳转到变量表 -- 选中变量，删除

## Slide 7: 6、更换新的通信功能块 + 添加MES程序
复制上图功能块， 粘贴到 New Project程序中
复制上图程序段， 粘贴到 New Project程序中

## Slide 8: 7、修改网口1 IP地址
修改 New Project程序中 的网口1 IP地址

## Slide 9: 8、编译 - 导出变量
编译程序，如果没有发生异常错误，就导出全局变量，另存为txt，文本编码格式为NASI

## Slide 10: 9、触摸屏修改 - 导入变量
打开 New Project程序 对应的屏程序，导入标签，选择刚才保存的txt文件

## Slide 11: 10、新建 宏程序
打开 New Project程序 对应的屏程序，找到宏指令，新增一个宏程序，修改宏程序名称《PLC时钟更新》，复制5中的所有脚本到 New Project 屏程序中

## Slide 12: 11、新增屏窗口画面
新增两个屏画面，166、167。
两个画面的属性，参考配置
然后复制 162、166、167 三个界面的内容到New Project 屏程序中

## Slide 13: 12、称重模块通信配置
把称重网口模块的网线插到交换机上
打开配置工具，搜索设备。
选择搜到的设备，在右侧窗口中，修改模块的IP地址 和 网关。
IP：192.168.1.24
网关：192.167.1.1
然后保存，发送参数到设备
再次搜索，如果设备IP已经修改就正常结束

## Slide 14: 13、程序下载
PLC、屏程序 编译 没错误后， 先下载屏程序，等屏重新启动后， 再下载PLC程序。
PLC和屏再次正常启动，并通信正常后，通过屏更新PLC时钟。
长按屏上的 PLC时钟校准按钮3秒以上，完成时钟校准。
然后通过PLC程序中的测试记录变量，可以测试功能是否正常，时钟是否完成校准。功能正常后，可以通过 清空命令按钮，清除屏上的记录

## Slide 15: 14、确认称重传感器通信是否正常
在秤上放一个物料，观察屏上的实时重量是否正常显示。
程序里面的连接标志是否正常接通

## Slide 16: 15、OPC通信配置
PLC程序在线，右键OPC UA服务器设置，
服务器证书 - 弹出窗口右中侧，有一个证书更新按钮，点击更新证书。更新后，窗口上方会显示证书有效时间
安全设置 - 弹出窗口 - 配置不需要密码、所有人可以访问。

## Slide 17: 结束